Toyota Prius User-Guide

CONDUCIENDO	2

¡Me gusta conducir!	2

Empezando…	2

Apagar	2

Control de Velocidad	2

Marcha atrás	3

Conducción HSD (Hybrid Sinergy Drive)	3

Modo “Fantasma”	4

Frenos	4

Modo "B"	4

MPG Measurement	5

Increasing MPG	6

Radio	8

CD	8

Audio Buttons	8

NURTURING	9

Filling the Gas Tank	9

Multi-Display Care	10

Long-Term Storage	10

Polishing	11

Tire Care	11

Washing	12

Valet Use	12

MAINTENANCE	13

Oil Changes	13

Rear Wiper	14

Air-Conditioning	14

OPTIONS	15

(SE) Smart-Entry	15

(SS) Smart-Start	15

Homelink	16

Bluetooth	16

Navigation	17

Voice-Recognition	17

VOICE-RECOGNITION	18

Help	18

Navigation - Commands	18

Navigation - Locations	19

Audio	20

Climate	20

Screen	20

OTHER	21

Hatch Use	21

Information Sources	21

GLOSSARY	23

# CONDUCIENDO

## ¡Me gusta conducir!

|  | Lo principal | ¡Pasa de toda la parafernalia tecnológica! ¿Para qué preocuparse de todo lo que el coche hace por ti?, sobre todo con ese display que te da información de un modo constante. El coche se diseñó para conducirse como un coche normal. Así que ¿porqué no hacerlo?, deja que el ordenador se lo curre y disfruta del extra-suave viaje… |
| --- | --- | --- |

## Empezando…

|  | Arranque: ¡Pisa el freno! | ¿Y porqué no arranca? ¿Estará enchufado? Pisar el freno antes de arrancar puede ser una buena costumbre en cualquier coche, pero en el Prius es imprescindible, si no lo haces tan solo conseguirás poner en servicio los equipos auxiliares. EL SISTEMA HÍBRIDO NO SE PONE EN MARCHA HASTA QUE NO PISES EL FRENO AL MISMO TIEMPO QUE PULSAS EL BOTÓN DE ARRANQUE |
| --- | --- | --- |
|  | Calentando motores | La Reducción de Emisiones es la principal prioridad del Priusm esto supone que el catalizador debe conservar una temperatura óptima de trabajo en todo momento lo cual puede suponer en ocasiones que el motor de gasolina esté en marcha en ocasiones sin que sea necesario, por este motivo los consumos son peores en los primeros kilómetros |
|  | Calefacción | Calentar el catalizador y el habitáculo simultáneamente en invierno se consigue más rápido y más eficazmente si tan solo te preocupas de conducir con normalidad una vez en marcha, si optas por calentarlo en parado el calentamiento es menos eficaz. |
|  | ¿Sin batería? (de 12V) | Si tú batería se ha quedado seca puedes arrancarla con otra batería auxiliary. Empieza por desconectar el sistema híbrido. Conecta el cable positive al terminal de arranque (en la caja de fusibles bajo el capo, INCORPORA LINK) y al polo positive de la batería de ayuda, con el otro vehículo en marcha. Ahora, conecta el negativo al terminal negativo de la batería auxiliary, el otro extreme puedes conectarlo en cualquier punto sin pintura bajo el capó, un buen punto es en el lado del conductor en los soportes del bloque motor. Conecta el sistema híbrido, cuando se enciende el "READY", puedes desconectar los cables en orden inverso. Para asegurarte de no equivocarte chequea los gráficos del manual original |

## Apagar

|  | Confirma apagado | Usa el mando a distancia o el pulsador en la manija de la puerta (el maletero también vale) al dejar el coche. Esto asegurará que todas las puertas se cierran y que el sistema híbrido está apagado. De lo contrario puedes secar la batería de 12V y el coche estará “vendido” en manos de los amigos de lo ajeno. |
| --- | --- | --- |

## Control de Velocidad

|  | 40 Km/h mínimo | Velocidades inferiores a 40 km/h desconectará la memoria de velocidad. Por lo que si te detienes o reduces la velocidad por debajo de 40, deberás ajustar de nuevo la velocidad programada. |
| --- | --- | --- |
|  | Consumos | Algunos usuarios denuncian incrementos de consume al usarlo, otros no. Todo depende de tu estilo de conducción, trayecto, tráfico, etc. |
|  | “CAMUFLADOS” | Si quieres ir en modo eléctrico o como el coche fantástico de Michael Knight, puedes ajustar el control justo por debajo del límite inferior del régimen eléctrico, esto es especialmente factible sobre todo si estás en llano o con inclinación negativa (vamos “pá bajo”) |
|  | Suaaaaaveee | La transmisión variable del Prius hace que el sistema de control de velocidad sea increíblemente suave, no notará ningún sonido de cambio de régimen al subir, bajar, etc. |

## Marcha atrás

|  | Quitar el pítido | Lo siento mucho pero por ahora no se ha conseguido en el modelo europeo, permanece atento a http://miarroba.com/foros/ver.php?id=730079 , seguimos intentándolo. |
| --- | --- | --- |

## Conducción HSD (Hybrid Sinergy Drive)

|  | Después de una parada. | El motor de gasolina es más eficaz cerca de sus mejores prestaciones, de modo que si no puedes acelerar lo suficientemente suave como para avanzar únicamente con electricidad, venga, vamos, pisa el acelerador algo más de lo habitual, esa rápida ganancia en velocidad te ahorrará gasolina con lo que tendrás un mejor resultado global. |
| --- | --- | --- |
|  | Subiendo | El sistema tiene 2 motores. Al llegar a una pendiente el motor de gasolina se revolucionará hacia la zona de máxima potencia subiendo las revoluciones, éste transmite la fuerza directamente a las ruedas, generando electricidad que a su vez se utiliza para recargar la batería. Así que para la sorpresa de muchos, grandes subidas no agotan las baterías. Aún quedará carga cuando alcances la cima. Habría que hacer conducciones anómalas para conseguirlo (continuadas aceleraciones y frenadas inusuales en tráfico) |
|  | Aire acondicionado | A velocidades de autovía/autopista el usar el A.A. o ventilando para mantener fresco el habitáculo resultará en un consumo ligeramente superior que si tuviéramos las ventanas abiertas. |
|  | Navegando | Un modo de conducción tremendamente eficaz consiste en aflojar el pie en momentos determinados. Aprenderlo es sencillo, y poco a poco lo harás de modo automático (es algo parecido a ir en bici sin dar pedales), para hacerlo reduce ligeramente la presión sobre el acelerador cada vez que te encuentres en una zona de carretera llana o con ligera pendiente abajo, el indicador de consumo saltará a veces hacia 0 litros, aunque solo hayas reducido en 1 km/h tu velocidad. Ahora aprieta suavemente el acelerador para recuperar la velocidad (puedes dejarla caer 4-5 unidades) con esto se consigue que la transmisión variable se reajuste y cada vez que lo hagas conseguirás mejorar las cifras de consumo. Con práctica, chequeando la pantalla y anticipándote a las condiciones de la carretera sacarás cada vez más partido de tus dotes de “navegador” |
|  | En la Autovía/Autopista | Al igual que en todos los coches los consumos suben más cuanto más rápido conduzcas, poco más que comentar, a mayor velocidad…, intenta navegar lo máximo que puedas para mantenerte en cifras aceptables. De todos modos, las cifras se mantienen de 2 a 3 litros por debajo de los coches normales a velocidades similares. |

## Modo “Fantasma”

|  | Motor apagado | Cuando conduces con el motor de gasolina apagado y consumes batería, estás circulando en modo eléctrico, o silencioso, o fantasma (porque esa es la impresión que le da a los peatones que asustes). Es fácil de conseguir una vez que el motor está caliente (si no estás usando el A.A. demasiado), Mientras conduces en un tramo recto de carretera levanta el pie, el motor se apagará en breve tras ello acelera ligeramente para conducir sin que arranque. En Europa puedes usar el botón EV para conseguirlo, siempre que no aceleres demasiado brusco. |
| --- | --- | --- |
|  | Hasta 60 km/h | El motor eléctrico está diseñado para mover el Prius hasta los 68 km/h, sin embargo llegar hasta ahí requiere un pie de precisión, obtener velocidades menores (50km/h) es más fácil. Más allá de esas velocidades límite o en condiciones en que necesites más potencia el motor trabaja paralelamente al de gasolina, incluso podrás ver ocasionalmente que por encima de 60 km/h el motor de gasolina gira sin que se consuma combustible, es normal, tranquilo, se debe al funcionamiento de la transmisión variable. |
|  | Aceleración | El acelerar en modo “Stealth” (como Kitt ) puede ser muy lento, además usando el motor de gasolina es al mismo tiempo más rápido y sorprendentemente más eficaz, de modo que no te preocupes por consumir algo de gasolina. Recuerda que si usas tu batería hasta el límite para reducir consumo, lo único que haces es forzar al sistema a realizar una recarga completa, usando…gasolina!! |
|  | A. Acondicionado | Solo en los ajustes más bajos podrás conducir en modo “coche fantástico” con el aire acondicionado o la calefacción activos. En los ajustes más altos al cabo de pocos minutes notarás que se arranca el motor de gasolina. |
|  | ¡Cuidado con los BONUS! | Se precavido en modo fantasma, sobre todo en aparcamientos y callejeando, algunos peatones se guían solo con sus oídos para moverse por las calles (y no solo los de la ONCE), así que ten cuidado al circular en “fantasma” o obtendrás unas puntuaciones bestiales!!!, y procura no disfrutar demasiado de los sustos que des… |

## Frenos

|  | Regenerando | Al reducir la presión en el acelerador o frenando, parte de la velocidad retorna a las baterías regenerando su carga. El regenerador se beneficia de la energía cinética del vehículo que normalmente se disipa como calor en los frenos. Por ello además, el desgaste de los frenos es menor del habitual, siempre que el frenado sea el justo para regenerar pero sin llegar a provocar el cierre de los frenos clásicos. |
| --- | --- | --- |

## Modo "B"

|  | Freno-Motor | El modo “B” acentúa el efecto de freno-motor, de modo que aumenta la pérdida de velocidad al levantar el pie del acelerador, limitando la necesidad de frenar, especialmente útil en bajadas prolongadas y para evitar la fatiga de los frenos. Puedes activarlo o desactivarlo a voluntad en cualquier momento. Evita usarlo a menos que exista un riesgo real de fatigar los frenos ya que el consumo sube. |
| --- | --- | --- |

## Medición Consumos

|  | Lifetime | Se corresponde con los valores más útiles, muestra los km totales conducidos, y te informa del consumo global acumulado. |
| --- | --- | --- |
|  | Depósito | Es la medición de consumos entre cada llenado, debes presionar el RESET cada vez que llenes el tanque, los resultados son informativos, pueden oscilar con la temperatura ambiental. Ya que con ella varía la sensibilidad del sensor de llenado del tanque, además de otras variables. |
|  | Tramo | Supone un buen entretenimiento, estudia los consumos cada 5 minutos y asocialos con los tramos recorridos, sus condiciones y cómo condujiste para evolucionar en tu habilidad de Priusero. Sobre todo recuerda que lo interesante son los valores globales. |
|  | Brusco incremento | Puede que haya descendido la presión de los neumáticos. Si estás usando condiciones altas de A.A. intenta reducir tus exigencias Si las temperaturas son muy bajas el motor puede arrancarse más frecuentemente para mantener la temperatura del catalizador. Evita trayectos cortos hasta que esté caliente si es posible. |
|  | Rodaje de Neumáticos | Nuevos neumáticos requieren un periodo de adaptación de la banda de rodadura, hasta que las gomas no han adquirido un cierto desgaste (rugosidad) las cifras serán peores, hasta unos 1500 km, y otros 200-300 cuando rotes los traseros y los delanteros. |

## Mejorando Consumo

|  | Conducción | La Aceleración firme es la clave. El motor de gasolina es más eficaz a altas revoluciones, beneficiate de ello buscando rápido la velocidad deseada (pero no agresivamente, conduce con seguridad) Navega siempre que sea posible, usa la técnica descrita anteriormente (pie arriba, pie abajo pero menos) en buenas carreteras y con algo de prácticas te sorprenderás haciéndolo incluso en coches normales (je, je) Previsión. Mira delante de tus predecesores el tráfico que te espera y adelántate a las cambiantes condiciones del tráfico diario. Con un semáforo cambiando al fondo no tiene sentido seguir apretando el acelerador, deja que el coche mantenga su inercia, que el regenerador recargue tu batería que tus frenos duren más y mejore tu consumo. |
| --- | --- | --- |
|  | Vigila las ruedas | 2,9/2,8bar es lo que recomiendan normalmente los usuarios para un buen rendimiento, para maximizar los consumos algunos suben las presiones, pero esto también supone un coche más rebotón y un menor confort de viaje. Cada 8 o 10,000 km deberías rotar los neumáticos, para mejorar su vida útil, ya sabes de adelante a atrás y en cruz. |
|  | En autovía/autopista | Como ya mencionamos antes, a menor velocidad menor consumo, así que si puedes ir a 100 en lugar de a 120 km/h, ¿porqué no hacerlo? |
|  | A.A y calefacción | Úsalos lo justo. O al menos ajústalo a valores bajos. En autopista es más eficaz el A.A que abrir ventanas. ¿?¿?¿?¿? |
|  | 95 Octanos | El Prius se ha diseñado para este combustible, y al usar octanajes mayores no obtienes mayores rendimientos y aunque el consumo se mantenga en cotas similares, el precio por km sube lógicamente. |
|  | Calentando motores | Los viajes cortos son perjudiciales para todos los vehículos, también para el Prius. Con el agravante de que viendo el multidisplay te das cuenta de ello. El sistema no muestra su calidad hasta que no se ha calentado (lo cual supone unos 10 minutos) así que intenta agrupar varios trayectos cortos para salir menos perjudicado. |
|  | Cargas externas | Las barras de transporte y los baúles perjudican la aerodinámica del coche y con ello penalizan el consumo. |
|  | Modo "B" | Úsalo solo si te es imprescindible en bajadas prolongadas ya que incrementa el consumo. |
|  | Aceites 5W-30 | Se recomienda un aceite 5W-30 ya sea mineral o sintético. Si te ponen 10W30 por erros, puedes esperar un ligero incremento de consumo y algunos problema a bajas temperaturas. Ojo que en la tapa pone 5W30! |
|  | Aceite sintético | Algunos anuncian menores consumos cuando usan aceites sintéticos. Además, como protege mejor el motor facilitando incluso el arranque en frío, el cambiar o no el aceite no es más que una decisión personal. |
|  | Nivel del aceite | Demasiado aceite perjudica el consumo, asegúrate de nunca sobrepasar el máximo. En los talleres es muy fácil que te hagan un sobrellenado, echar un vistazo después de un cambio es muy beneficioso. |
|  | Mediciones | Las medias del equipo son optimistas, por lo que mide consumos ligeramente mejores de lo real, Las fluctuaciones en la “boya” que mide el nivel (más acusadas en primavera y otoño, implican variaciones en los cálculos, hay que contrastarlo con los consumos medios tras varios llenados. |
|  | Rodaje | Los primeros 300 km evita fuertes aceleraciones y frenazos bruscos. Los primeros 1000 km evita aceleraciones rápidas y sobrerevolucionar el motor. Cuando superes los 15000km notarás una considerable mejoría en los consumos.After roughly 10,000 Miles (16,100 km): |

## Radio

|  | Channel Scan | Pulsa el botón "SCAN". Automáticamente iniciará el barrido de emisoras. Cuando detecta una señal se detiene unos segundos para después pasar al siguiente. Pulsa de nuevo “SCAN” cuando quieras detener el barrido. Si mantienes presionado el botón “SCAN” se hará el barrido solo en las emisoras memorizadas. |
| --- | --- | --- |

## CD

|  | Cambio de CD | Mantén pulsado el botón de cambio de pista del volante y podrás cambiar el CD en lugar de cambiar de canción |
| --- | --- | --- |

## Botón Audio

|  | Botón Audio | Al pulsar sobre el botón Audio junto al Multi-display te aparecerá el ajuste de la radio o el control del CD, depende de lo que estés usando. Al pulsarlo de nuevo retornarás a la pantalla anterior. |
| --- | --- | --- |
|  | Botón Mode | Al pulsarlo cambias entre AM, FM1, FM2, FM3, CD, etc. Si lo mantienes pulsado unos segundos, el sistema de Audio se encenderá o apagará. |

# NURTURING

## Llenados del depósito

|  | Velocidad de llenado | Mejor hacerlo despacio, de otro modo la bomba cortará prematuramente dándote una errónea indicación de llenado. |
| --- | --- | --- |
|  | Hasta la bola | ¡NO! No intentes apurar el llenado el depósito se deformará pero puede expulsar parte del combustible. Además si lo llenas demasiado rebosarás hacia el compartimento de captura de vapores que forma parte del control de emisiones. |
|  | Octanajes altos | El utilizar gasolinas de mayores octanajes no ha demostrado repercutir en el consumo, lo que sí sucede sobre el costo del km circulado. Además octanajes superiores pueden dar alertas de emisión ocasionales. |
|  | Sin Gasolina | EVÍTALO SIEMPRE Conducir el Prius en modo únicamente eléctrico es muy arriesgado, tan solo contarás con la limitada velocidad del eléctrico, además sin motor de combustión no hay modo de evitar el calentamiento de algunos componentes. Además con la autonomía que tiene, ¿qué necesidad hay de apurar el tanque? |
|  | Medición nivel | Cuando queda menos de medio tanque, la medición es menos precisa debido a la naturaleza flexible del medidor. Una buena medida de ayuda es realizar el llenado en función del kilometraje acumulado y reseteando cada vez el cuentakilómetros correspondiente. 725 km en verano y 650 en invierno son buenas referencias para rellenar, hasta que te hagas con la realidad asociada a tu modo de conducir. |
|  | Medidor de emisiones | El tanque es flexible (tipo vejiga), expandiéndose o contrayéndose para reducir el volumen y evitar que se llene de vapores de gasolina, reduciendo así las emisiones de vapor que es aprovechado hacia la combustión. Los sobrellenados son desaconsejados ya que puede acumular presiones en el tanque, el cual puede “escupirte” parte del combustible. La capacidad es menor en invierno ya que el tanque contrae hasta 5litros a unos -20ºC. En temperaturas extremas, mejor llenar a medio tanque. |
|  | Tapón y puerta del depósito | Gira el tapón hasta que haga “click” si no está bien cerrado puedes recibir una alarma del sensor de emisiones, en ese caso apaga el coche y reaprieta. Posiciona la goma que lo sujeta hacia el interior, si te limitas a empujar la puerta puede quedar atrapado dificultandote la apertura. Lubrica el cierre, el polvo, arena, etc. Pueden dañar el muelle y dificultar la apertura. Adjust the latch. It’s possible to accidentally bend it. Too much can make the door difficult to open. You may need to straighten it. |

## Cuidado del Multi-Display

|  | Limpieza | Lo mejor es un trapo viejo de algodón, como una vieja camiseta y algo de agua limpia. Asegurate de que lo limpias con la pantalla apagada, eso facilita la localización de las huellas y evita manipulaciones accidentales. |
| --- | --- | --- |

## Paradas largas sin uso

|  | Menos de 3 semanas | No necesitas tener ningún cuidado especial. Todo debería funcionar con normalidad al arrancar. |
| --- | --- | --- |
|  | Más de 3 semanas | Si dispones del sistema inteligente de entrada (todos los vehículos vendidos en España lo tienen) desconéctalo pulsando el botón a tal efecto bajo el volante. El detector de proximidad que te abre las puertas tan solo te ocasiona un consumo continuo de la bateria de 12v auxiliar durante los primeros 10 días de parada, a partir de ese momento se desconecta automáticamente, pero mejor que lo hagas tú mismo. Si tienes alarma instalada mejor que desconectes la batería de 12v auxiliar (en el maletero) para evitar que se agote (tendrás que volver a memorizar los parámetros del radio-CD cuando la reconectes) El drenaje de la batería principal no debe preocuparte, al desconectar el Prius, un relé desactiva automáticamente desactiva la conexión al sistema híbrido. Con lo que permanece desconectado hasta que vuelvar a activarlo. |

## Cuidado de neumáticos

Para evitar consumo acelerado y optimizar el kilometraje antes del cambio sigue estas sugerencias:

|  | Chequeo mensual | Como poco, chequea mensualmente las gomas. Mejor si lo haces cada 2 semanas. La pérdida de presión es normal y especialmente rápida cuando bajan las temperaturas. Un desgaste desigual es indicativo de una conducción por debajo de su presión mínima o necesitas equilibrado y alineación. No olvides chequear la rueda de repuesto. |
| --- | --- | --- |
|  | Presión mínima | 2.4/2.3 bar es la presión recomendada por el fabricante (mira la puerta del conductor) 2.9/2.8 bar es lo que muchos usuarios recomiendan para un rendimiento óptimo. Como valor máximo puedes alcanzar los 3.0bar, decidas lo que decidas, recuerda que presiones menores suponen mayores consumos y vida más corta del neumático. Nota 1: La medida de presión de neumáticos debe realizarse siempre en frío, para evitar mediciones con aire caliente que indicaría una falsa sobrepresión. |
|  | Conveniencia de la medición de presión | La presión de los neumáticos debe ser realizada regularmente (en cualquier coche no solo en el Prius) una disminución de temperatura implica una caída de presión y a la inversa si se da una subida de temperatura. El consumo y la seguridad dependen en gran medida de una presión correcta Los propietarios del Prius han recurrido en su mayoría a un sencillo método: comprar su propio inflador autónomo, algunos modelos además te permiten ser utilizados como batería de arranque. |
|  | Balance frontal | El Prius es más pesado delante por lo que para mantener correctamente esa carga hay que asegurar una pequeña sobrepresión en el tren delantero respecto al trasero. |
|  | Girando ruedas | Nunca gires los neumáticos en parado. Ocasiona un desgaste innecesario al igual que en cualquier otro vehículo, la dirección es eléctrica es tan potente que no notarás el esfuerzo de fricción que le causas a los neumáticos pero ellos sí lo notan. |
|  | Rotación | Cada 8000 o 12000 km deberías rotar los neumáticos para mejorar su vida. Debe hacerse siguiendo un patrón en cruz y hacia atrás, es decir las frontales hacia atrás y los traseros hacia delante y cambiando de lado. |
|  | Tornillos | Tras el primer apriete de los tornillos tras cambiar una rueda volver a apretar transcurridos 100-150 km. |
|  | Alineación | 0.05 grados en cada lado para un total de 0,10 grados. Si la dirección da la sensación de que “deriva” a alta velocidad, probablemente sea debido a un mal alineamiento. Recuerda que “valores dentro de las tolerancias de factoría” no es una respuesta válida ante una reclamación en el taller, debes insistir en que se te realice correctamente. |

## Lavado

|  | Antena | La antena se quita fácilmente, tan solo desenroscar, así evitarás preocuparte antes de entrar al autolavado. |
| --- | --- | --- |

## Entrega a botones o usuarios no habituales

|  | Tarjeta aparcacoches | Altamente recomendado usar la tarjeta para aparcacoches (valet) entragada por Toyota con el Prius. |
| --- | --- | --- |
|  | Encendido | El silencio del coche confunde a conductores no habituales, se esperan el ruido y vibración característicos de los motores de explosión. Cabe la posibilidad de que se queden pulsando continuadamente el arranque o lo que es peor pueden salir del vehículo mientras permanece en posición D, por pensar que está parado. Un truco para evitar que te pase esto es forzar el aire acondicionado a tope de frío o de calor para que el motor de combustión permanezca en marcha. |

# MANTENIMIENTO

## Cambio aceite

|  | 8000 km o 6 meses | 8,000 km o 6 meses es el tiempo adecuado, lo que primero llegue. El que el motor se desconecte frecuentemente y que no se use como único medio de propulsión permite que el aceite tenga mayor duración que en un vehículo convencional. Sencillamente no está expuesto a las condiciones mucho más exigentes de un motor convencional, de todos modos es importante mantener la rutina del cambio de aceite y filtro. |
| --- | --- | --- |
|  | Luz de aviso | Tras 7250 km aparece una luz parpadeante que dura 12 segundos para despues apagarse. Tras 8000 km dicha luz permanecerá fija pasado esos 12 segundos. Si cambias personalmente el aceite, este es el procedimiento a realizar para eliminar dicho aviso: (versión americana¿?) Con motor encendido, cambia el cuentakilómetros a “ODO” Apaga. Enciende manteniendo pulsado “ODO” Espera hasta que el aviso deje de parpadear, en ese momento suelta el botón. Durante el reseteo el valor del odómetro mostrará 5 almohadillas que irán quitándose de izquierda a derecha, despues aparecerán brevemente 7 ceros y el cuentakilómetros volverá a su funcionamiento normal. |
|  | Sobrellenado | Demasiado aceite empeora los consumos, y si es mucho exceso puede dañar el motor. Así pues asegúrate de que el nivel está en Full pero no por encima. La capacidad máxima es de 3.7 litros. El aceite que se trasvasa a granel no siempre se mide tan bien como puede hacerse desde botellas. Así que asegúrate tú mismo de que el llenado es correcto. Si no lo es, insiste en que te retiren aceite, lo ideal es que quede unos 6mm por debajo del lleno. Si le llevas el aceite al taller, dáles solo 3,3 litros, así te aseguras de que no te lo llenan en exceso. Una vez con el coche en tu poder ajusta correctamente el llenado. |
|  | Documento adjunto | Disponible en … http://john1701a.com/prius/prius_oil-change.htm |
|  | Aceite | Busca la sección "Mejorando el Consumo" |

## Limpiaparabrisas trasero

|  | Acceso | Para poder pivotar el brazo lo único que se necesita es quitar el soporte, la pieza de unos 6cm de plástico en la base, junto a la unión a la luna trasera.Tan solo hay que tirar de ambos lados y desplazarlo hacia ti. Una vez quites la pieza de plástico se puede acceder sin problema a la escobilla sin problemas para ello tan solo tienes que levantar el brazo para acceder. |
| --- | --- | --- |

## Aire-Acondicionado

|  | Acceso al filtro | Abre la guantera, vacíala. A la derecha hay un pequeño brazo hidraulico para proporcionar una cierta resistencia, tira de él para separarlo de la guantera, sujeta la guantera de ambos lados mientras la aprietas ligeramente hacia el interior, esto te permitirá descolgarla más allá del punto en que normalmente se detiene, ahora sencillamente déjala colgar ahí. Ahora se puede ver sin obstáculo el acceso al conducto de aire, en la parte superior está el filtro situado horizontalmente, tan solo tira de él por ambos lados para extraerlo. Para volver todo a la situación inicial tan solove deshaciendo cada paso anterior. |
| --- | --- | --- |

# OPCIONES

## (SE) Smart-Entry (Sistema inteligente de entrada)

El coche tiene un sistema de detección por proximidad que localiza el transmisor inalámbrico instalado en la llave permitiendo abrir las puertas o el maletero sin necesidad de usar una llave ni pulsar ningún botón.

|  | Apertura sin contacto | Al acercar la mano al área de la maneta de las puertas del conductor, del acompañante o a la del portón trasero se dispara el sensor que desbloquea todas las puertas. |
| --- | --- | --- |
|  | Desconexión automática | Si dejas la llave en la ranura de arranque del salpicadero durante más de 10 minutos con el coche apagado el sistema SE se desconectará automáticamente y para reactivarlo deberás volver a pulsar el botón asociado bajo el volante. |
|  | Batería de la llave | En la llave hay un pequeña llave que puede extraerse para abrir la puerta del conductor manualmente cuando se descargue o consuma la pila del mando. La pila no es necesaria para arrancar el vehículo cuando el llavero se introduce en la ranura del salpicadero, de todos modos para sustituir la batería gastada tan solo has de comprar una pila estándar de botón CR2032 |
|  | Cerrando desde fuera | En ambas puertas delanteras y en el portón trasero hay unos pequeños botones que al ser pulsados unos instantes actuan para cerrar el coche, dando como testigo un pequeño pitido y un parpadeo de luces.. Esto evita que pulses el mando a distancia en tu bolsillo o bolso (a menos que quieras pulsar el botón de pánico de la trasera, (versión americana)) |

## (SS) Arranque inteligente

Es un sistema de detección por proximidad que detecta el emisor contenido en la llave según se entra en el vehículo permitiendo poner en marcha el sistema híbrido sin necesidad de usar llave alguna.

|  | Pilas mando | Cuando las pilas del mando se agoten aún puede iniciarse el coche sin sustituir dicha pila (tipo CR2032 normal). Tan solo has de insertar el llavero en el hueco habilitado en el salpicadero permitiendote así el arranque. |
| --- | --- | --- |

## Detección suplementaria

Consiste en un conjunto de botones disponibles en el retrovisor que te permiten realizar una programación locar para complementar otros remotos.

|  | Puerta Garage | Para programar uno de los botones para abrir y cerrar la puerta del garage haz lo siguiente: Conecta el espejo (El indicador luminoso pasa a verde) Pulsa el botón programable (el más a la izquierda) y mantenlo pulsado todo el proceso. Mantén el remoto del garaje junto al espeho y pulsa su botón repetidamente. Cuando el LED del espejo pase a rojo la programación estará completada. Prueba el botón programado. Al pulsarlo 1 segundo pasará de verde a rojo mientras traslada la orden a la puerta para abrirse o cerrar. * Nota: esta programación solo es posible con remotos que no tengan sistemas de seguridad cambiantes. |
| --- | --- | --- |

## Bluetooth

|  | Tipo de teléfono | Algunos de los que está probado funcionan son: Motorola V600 Nokia 3650 Nokia 6310i Siemens S56 Sony Ericsson T608 Sony Ericsson T68i Sony Ericsson T610 Sony Ericsson T616 Sony Ericsson T637 |
| --- | --- | --- |
|  | Añadir un Tfno. | Instrucciones para el T610: En el Multi-Display, selecciona "Telefono", "Ajustes", "Añadir teléfono" En el teléfono, habilita el Bluetooth, "Connectividad", "Bluetooth", "Mis Dispositivos", "Nuevo", "Desconocido" Introduce el pin “1212” cuando te lo pidan. En el teléfono selecciona "OK", "Desconocido", "Conectar" |
|  | Más info | Active el link http://john1701a.com/prius/prius-bluetooth.htm |

## Navegación

|  | Volumen adaptable | Aumenta el volumen del sistema GPS cuando la velocidad supera los 80 kmh |
| --- | --- | --- |
|  | Botón marca | Cuando alcances un destino difícil de localizar aprovecha la posiblidad de añadir a los favoritos memorizados.Pueden almacenarse hasta un total de 106 puntos. |

## Reconocimiento de Voz

|  | Sin aprendizaje | No hay proceso de aprendizaje de los comandos, por lo cual puedes usarlo desde el primer día (si le das el tonito correcto of course) |
| --- | --- | --- |

# RECONOCIMIENTO DE VOZ

## AYUDA

|  | Command Help Command List Help |
| --- | --- |

## Navigation – Commands (Me he cansado de traducir…)

|  | I'm Hungry (Tengo hambre) POI Off (Puntos interés off) Route Overview (Supervisar ruta) Compass Mode (Modo brújula) Heading Up (Frontal arriba) North Up (Norte arriba) Louder (Más fuerte) Softer (Más suave) Repeat (Repite) Repeat Voice (Repite voz) Cancel No Yes Short (Corto) Mark (Señala) Mark This Point (Señala este punto) Zoom In Zoom Out Lexus Dealer Lexus Dealership Toyota Dealer Toyota Dealership Previous Start Point Previous Starting Point Right Map Direction Right Map Heading Up Right Map North Up Right Map Zoom In Right Map Zoom Out | Add to Destination Cancel All Destinations Cancel Final Destination Cancel Next Destination Delete All Destinations Delete Final Destination Delete Next Destination Enter Destination Previous Destination Replace Destination Arrow Guidance Arrow Guide Freeway Guidance Freeway Guide Guidance Screen on Freeway Intersection Guidance Intersection Guide Lane Guidance Repeat Guidance Resume Guidance Start Guidance Stop Guidance Suspend Guidance Turn List Guidance Turn List Guide Dual Map Entire Route Entire Route Map Fifth Destination Map Final Destination Map First Destination Map Fourth Destination Map Map Map Direction Next Destination Map Second Destination Map Single Map Third Destination Map | Change to Arrow Guidance Change to Arrow Guide Change to Compass Mode Change to Dual Map Change to Freeway Guidance Change to Freeway Guide Change to Heading Up Change to Intersection Guidance Change to Intersection Guide Change to Lane Guidance Change to Map Direction Change to North Up Change to Single Map Change to Turn List Guidance Change to Turn List Guide Go to Previous Destination Go to Quick Access 1 Go to Quick Access 2 Go to Quick Access 3 Go to Quick Access 4 Go to Quick Access 5 Go to Quick Access Number 1 Go to Quick Access Number 2 Go to Quick Access Number 3 Go to Quick Access Number 4 Go to Quick Access Number 5 Go to Start Point Go to Starting Point Quick Quick 1 Quick 2 Quick Access 1 Quick Access 2 Quick Access 3 Quick Access 4 Quick Access 5 Quick Access Number 1 Quick Access Number 2 Quick Access Number 3 Quick Access Number 4 Quick Access Number 5 |
| --- | --- | --- | --- |

## Navigation - Locations

|  | Airport American Food American Restaurant Amusement Park ATM Auto Club Auto Service Auto Service and Maintenance Automobile Club Bank Barber Shops Beauty and Barber Shops Botanical Garden Bus Station Business Facility Campground Car Wash Casino Chinese Food Chinese Restaurant Cinema City Center City Hall Civic Center Coffee House College Community Center Commuter Rail Station Continental Food Continental Restaurant Convenience Store Convention Center Court House Current Location Current Position Department Store Detour Detour Entire Route Dry Cleaning Exhibition Center | Fast Food Ferry Terminal Fitness Club French Food French Restaurant Gas Gas Station Go Home Golf Golf Course Government Offices Grocery Store Health and Fitness Club Higher Education Historical Monument Home Home and Garden Horse Racing Hospital Hotel Ice Cream Parlor Italian Food Italian Restaurant Japanese Food Japanese Restaurant Library Marina Mexican Food Mexican Restaurant Museum National and State Parks National Parks Other Automotive Other Automotive Stores Other Business Other Business Facilities Other Financial Other Financial Services Other Food Other Restaurant | Other Retail Other Retail Stores Park Park and Recreation Parking Parking Garage Parking Lot Performing Arts Pharmacy Police Station Post Office Rental Car Rental Car Agency Rest Area Rest Stop Restaurant School Seafood Seafood Restaurant Service and Maintenance Shopping Shopping Mall Ski Resort Skiing Specialty Food Specialty Food Store Speedway Sports Complex Stadium Thai Theater Tourist Attraction Tourist Information Train Station Triple A University Video Rental Winery Zoo Zoological Garden |
| --- | --- | --- | --- |

## Audio

|  | Audio Audio On Audio Off Radio AM AM Radio FM FM Radio FM1 FM2 Program Seek Down Seek Up | CD CD Changer Disc Down Disc Up Next Disc Next Track Previous Disc Previous Track Skip Backward Track Down Track Up | SAT SAT1 SAT2 SAT3 Satellite Radio Satellite Radio 1 Satellite Radio 2 Satellite Radio 3 Type Down Type Up Cassette Tape Fast Forward Play Reverse Rewind |
| --- | --- | --- | --- |

## Climate

|  | Automatic Air-Conditioning Automatic Air-Conditioning Off Automatic Air-Conditioning On Cooler Warmer Lower Temperature Raise Temperature | Temperature 65 Degrees Temperature 66 Degrees Temperature 67 Degrees Temperature 68 Degrees Temperature 69 Degrees Temperature 70 Degrees Temperature 71 Degrees Temperature 72 Degrees Temperature 73 Degrees Temperature 74 Degrees Temperature 75 Degrees Temperature 76 Degrees Temperature 77 Degrees Temperature 78 Degrees Temperature 79 Degrees Temperature 80 Degrees Temperature 81 Degrees Temperature 82 Degrees Temperature 83 Degrees Temperature 84 Degrees Temperature 85 Degrees | 65 Degrees 66 Degrees 67 Degrees 68 Degrees 69 Degrees 70 Degrees 71 Degrees 72 Degrees 73 Degrees 74 Degrees 75 Degrees 76 Degrees 77 Degrees 78 Degrees 79 Degrees 80 Degrees 81 Degrees 82 Degrees 83 Degrees 84 Degrees 85 Degrees |
| --- | --- | --- | --- |

## Screen

|  | Screen Off |
| --- | --- |

# OTHER

## Hatch Use

|  | Slam It! | The hatch door is designed to be slammed shut. So if you find you are not getting it to shut tight, don't feel afraid to use some muscle on it. Holding back isn't necessary. Grab the hand-hole (that cavity within the plastic, on the right as you face it)then... Slam It! Damn It! |
| --- | --- | --- |
|  | Unlock | SE/SS won't unlock the hatch while the Prius is running. So to unlock the hatch, you need to press the unlock button on the inside either of the front doors. |
|  | Hidden Release | From inside the hidden storage area under the floorboard, remove the tiny black panel on the side closest to the hatch, and poke your finger through that into the metal casing. There's a smooth tiny metal latch. (Toyota definitely wanted to make that inaccessible from outside.) Pulling up on it pops the hatch open. |

## Information Sources

|  | Toyota Website | Information directly from Toyota itself is available here... http://www.toyota.com/prius |
| --- | --- | --- |
|  | Toyota Online | Repair Manual access & downloading for $10 per day at http://techinfo.toyota.com |
|  | Toyota Manuals | Available via credit-card from 800-622-2033 2004 Prius Repair Manual, volume 1: RM1075U1 2004 Prius Repair Manual, volume 2: RM1075U2 2004 Prius Repair Manual, volume 3: RM1075U3 2004 Prius Electrical Wiring Diagram: WED555U Prius New Car Features, 2004: NCF255U |
|  | Coastal Electronic Technologies, Inc. | http://www.coastaletech.com A source for purchasing many innovative after-market Prius accessories. |

|  | Recent News | http://news.google.com/news?hl=en&lr=&ie=ISO-8859-1&q=Prius&sa=N&tab=wn |
| --- | --- | --- |
|  | Enthusiast Forums | Here are two very information forum where you can participate in online discussions: http://priuschat.com http://priusonline.com |
|  | Owner Webpages | You’ll find a variety of Prius owner webpages here: http://john1701a.com/prius/owners/owner-index.htm |
|  | Yahoo Groups | There are many. These are the main groups: http://autos.groups.yahoo.com/group/Prius-2G http://autos.groups.yahoo.com/group/toyota-prius http://autos.groups.yahoo.com/group/Prius_Technical_Stuff http://autos.groups.yahoo.com/group/PriusMods |
|  | Yahoo Searching | On http://google.com use the following search key: "Prius site:autos.groups.yahoo.com" Add it in front of the term you wish to search for. For example, to search for "synthetic oil" enter the following text on Google's website: "Prius site:autos.groups.yahoo.com synthetic oil" |
|  | Graham's website | http://home.earthlink.net/~graham1/Prius/Prius.htm An owner website that thoroughly documents many aspects of the Prius. |
|  | Tom's website | http://vfaq.net This is a listing of Visual FAQs from the 2004 Prius community for various Mods & Repairs. |
|  | john1701a's website | http://john1701a.com This is a very, very large Prius owner website. As of 7/22/2004 the Classic & 2004 Prius content available consisted of: 423 webpages, 1,040 high-resolution photos, 2,877 personal log entries, 48 animated files, 15 Wallpapers, 12 spreadsheets with graphs, 20 documents, 5 screen-savers, along with a few of other Prius related items. Also, there's a gallery with 150 high-resolution nature photos. |

# GLOSSARY

| ABS | Anti-Lock Braking System |
| --- | --- |
| A/C | Air-Conditioning |
| AT-PZEV | Advanced Technology Partial Zero Emission Vehicle |
| "B" Gear | Engine Braking, (it isn't actually a gear) when you shift the transmission to this setting the engine will be used to slow down the car, it works similar to a "Jake Brake" used on the large semi-trucks (except the one on Prius is silent). |
| C | Celsius, a measure of temperature, (C * 1.8) + 32 = F, -25°C = -13°F, -15°C = 5°F, -5°C = 23°F, 0°C = 32°F, 5°C = 41°F, 20°C = 68°F, 25°C = 77°F, 30°C = 86°F |
| CARB | California Air Resources Board, an agency dictating emissions requirements for cars sold in California. (These are often more strict than Federal standards.) |
| CAT | Catalytic Converter, a vital component in the emissions system |
| CC | Cruise Control |
| Cd | Coefficient of drag (0.29 for the classic Prius, 0.26 for the +2004 Prius) |
| CEL | Check Engine Light |
| Classic | The term used to identify the 2001, 2002, 2003 model years of Prius. |
| CVT | Continuously Variable Transmission, in Prius is a "planetary" design using a power-split device, other CVT vehicles use a belt & cone |
| Dinosaur | A very large, gas-guzzling, high-emission vehicle based on 20th century technology. |
| DRL | Daytime Running Lights |
| DVD | Digital Versatile Disc, used for the Navigational system in Prius |
| ECU | Electronics Control Unit, the amazing computer that monitors and controls the two motor-generators, the gas engine, the motion of the planetary gear set, the battery pack power levels etc. to provide the Prius' smooth acceleration and speed control. |
| Engine | The common term used to refer to the power device which runs on gasoline. |
| EPA | Environmental Protection Agency, the group responsible for rating the emissions and gas mileage of vehicles sold in the United States. |
| EV | Electric Vehicle, powered exclusively by a battery-pack charged before use |
| F | Fahrenheit, a measure of temperature, (F - 32) / 1.8 = C, -15°F = -26.11°C, 0°F = -17.78°C, 15°F = -9.44°C, 32°F = 0°C, 40°F = 4.44°C, 60°F = 15.56°C, 70°F = 21.11°C, 80°F = 26.67°C |
| FCHV | Fuel Cell Hybrid Vehicle, a fuel-cell vehicle that takes advantage of hybrid technology including the use of a battery-pack |
| FUD | Fear, Uncertainty, Doubt |
| GPS | Global Positioning System, this is the part of the Prius Navigation System that identifies your exact location on Earth. |
| HEV | Hybrid Electric Vehicle |
| HEV # | Hybrid Electric Vehicle, where # represents the distance in miles the vehicle can travel using only electricity. (Prius doesn't qualify as this since the engine will sometimes run briefly while driving in stealth.) |

| HID | High Intensity Discharge, bulbs used for headlights |
| --- | --- |
| HSD | Hybrid Synergy Drive (Toyota's modular hybrid design, currently implemented in the +2004 Prius with many more vehicles planned to also use it) |
| HOV | High Occupancy Vehicle (used to describe the restricted "diamond" lanes on highways) |
| HP | Horsepower, indicating a unit of power, a measurement different from torque |
| ICE | Internal Combustion Engine |
| IMA | Integrated Motor Assist (Honda's hybrid technology) |
| Key-Fob | The device (introduced in 2004) used to unlock doors and start the hybrid system. By default, it works as a wireless remote for unlocking and is inserted into a slot in the dashboard for starting. As an option, it can be upgraded to control the Smart-Entry & Smart-Start feature. And note that there is actually a traditional key within which can be used for unlocking the driver's door manually. |
| km | Kilometer, a measure of distance, 1 kilometer is equal to 0.6214 mile |
| kW | Kilowatt, an electrical measurement unit used when describing Prius power consumption & storage |
| LEV | Low Emission Vehicle |
| L/100km | Liters per 100 kilometers |
| LMPG | Lifetime Miles Per Gallon |
| LRR | Low Rolling Resistant (used to describe minimum friction tires) |
| M | Mile, a measure of distance, 1 mile = 1.6093 kilometers |
| MD | Multi-Display (the screen on the dashboard of the Prius) |
| MG | Motor Generator, an electric motor which can either provide motive power when electrically driven or generate electricity when mechanically driven. |
| MG1 | This three-phase AC permanent-magnet synchronous motor/generator starts the ICE, controls the CVT, and generates the electricity (by using thrust from the ICE) to charge the HEV battery. |
| MG2 | This three-phase AC permanent-magnet synchronous motor/generator drives the wheels, and generates electricity (from the regenerative braking, by recapturing the car's energy of motion) to charge the HEV battery. |
| Motor | The common term used to refer to the power device which runs on electricity. |
| MPG | Miles Per Gallon |
| MSRP | Manufacturer's Suggested Retail Price |
| MY2001 | Model Year 2001 (which became available in the United States the summer of 2000) |
| NAV | DVD-based GPS Navigation System, used in Prius |
| NiMH | Nickel-Metal Hydride, the type of modules used in the Prius battery-pack |
| NVH | Noise, Vibration, Harshness |
| OEM | Original Equipment Manufacturer |
| OPEC | Organization of the Petroleum Exporting Countries |
| Original | The term used to identify the 1998, 1999, 2000 model years of Prius (which were only available in Japan). |
| Priustoric | All that transpired before the Prius |

| PSD | Power-Split Device, the planetary gear set which divides power between the ICE and the two electric motor-generators, also functions as the continuously-variable transmission. |
| --- | --- |
| PZEV | Partial Zero Emission Vehicle. (A manufacturer must eliminate evaporative emissions and ensure that the vehicle will run cleanly for its entire projected life. Even if the vehicle is just sitting in the driveway, it is still polluting. The source of this pollution is hydrocarbons emitted from the gas tank as gasoline slowly evaporates. To achieve PZEV certification, all evaporative emissions must be eliminated.) |
| R&D | Research & Development |
| SE | Smart-Entry: It is proximity detection system that automatically senses a wireless transmitter (called a "key-fob") in your pocket or purse, allowing you to unlock the doors & hatch without the need to use a physical key or push a button on a remote. |
| SE/SS | Smart-Entry & Smart-Start abbreviation |
| SOC | State Of Charge (indicating the amount of stored electricity available in the battery-pack) |
| SS | Smart-Start: It is proximity detection system that automatically senses a wireless transmitter (called a "key-fob") in your pocket or purse, allowing you to start the hybrid system without the need to use a physical key or push a button on a remote. |
| Stealth | Electric-Only driving (up to 42 MPH) without the engine running. |
| SRS | Supplemental Restraint System, better known as Airbags |
| SULEV | Super Ultra Low Emission Vehicle (only a few vehicles qualify for this clean rating category, Prius is among them) |
| THS | Toyota Hybrid System (Toyota's hybrid design for the classic Prius) |
| Torque | Measurement value indicating wheel turning force, a strength value different from horsepower |
| TRAC | Toyota Rent-A-Car, a program by which some have shortened the waiting time: when the demo/rental units reach a time/mileage it permits the dealer to sell them. |
| Turtle | Driving a Prius with the battery-pack extremely drained of electricity, in conditions too hot (typically above 105 F degrees), or conditions too cold (typically below -10 F degrees), so that an orange "turtle" icon displays near the speedometer. This warns the driver to avoid forceful acceleration. |
| ULEV | Ultra Low Emission Vehicle (as of the 2003 model-year there were 90 vehicle models in the United States that met the rating criteria) |
| V | Volt or Voltage, an electrical measurement unit used when describing attributes of Prius propulsion components. |
| Vaporware | A term from the computer industry used to describe claims made by a company about a product that was never delivered. It sounded great in concept, but for whatever reason was impractical in the end. In other words, don't believe it until you actually see the product available for consumers to purchase. |
| VSC | Vehicle Stability Control, a safety feature that automatically engages side-specific braking for you when it detects the vehicle wheels slip; stepping on the brake is not necessary for the feature to work |
| ZEV | Zero Emission Vehicle |

# Text boxes

Aclaración:

La información contenida en este documento ha sido obtenida principalmente traduciendo el documento “Prius_User-Guide.doc” obtenido de la página http://john1701a.com/ y completado con la información

extraída del foro http://miarroba.com/foros/ver.php?id=730079. No existe vínculo alguno con Toyota Motor.

Cualquier daño que pueda resultar del uso de estas ideas y sugerencias es responsabilidad única del individuo que las lleva a la práctica según su propio criterio.